Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Кубанского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Земгеопроект» на основании договора от 22.10.2018 № 135 по заказу Кубанского сельского поселения.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Кубанского сельского поселения Новопокровского района в данном проекте внесения изменений приняты все положения генерального плана Кубанского сельского поселения Новопокровского района, разработанного  ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году и утвержденного в установленном порядке, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным заданием заказчика и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Их перечень приведен ниже в составе настоящей пояснительной записки.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Кубанского сельского поселения Новопокровского района не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, разработки и исследования, а также экономические и расчетные показатели проекта.

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Кубанского сельского поселения выполнена на  топографической съемке М 1:25000, ст. Ильинская - на топографической съемке М 1:5000, полученной методом увеличения с топографических карт М 1:15000 1985-1991 гг. и обновленной Федеральным государственным унитарным предприятием «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» экспедиция № 205 в  2005 г.

Согласно действующему законодательству генеральным планом Кубанского сельского поселения Новопокровского района устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- планируемое размещение объектов местного значения на территории сельского поселения.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края, установленного законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением ЗСК КК от 24 июня 2009 г. N 1381-П,

- методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и сельских округов, утвержденных Министерством Регионального развития РФ 13.11.2010 г.,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки территорий, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сохраняется срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год  и предложения на перспективу до  2045 года, экономические и расчетные показатели проекта.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Изменения в проектируемую территориально-планировочную организацию

Согласно техническому заданию на проектирование внесены изменения функционального назначения или границ следующих территорий:

| № пп | Место расположения территории | Наименование функционального назначения (территории, объекта) в утвержденном генеральном плане | Наименование измененного функционального назначения (территории, объекта) во внесении изменений в генеральный план, 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-западная часть поселка Кубанского, земельный участок расположен западнее относительно от земельного участка с кадастровым номером 23:22:0602001:220 площадью 2,34 га. | Территория сельскохозяйственного назначения | Существующая производственная территория |
| 2 | Центральная часть поселка Кубанского земельные участки с кадастровыми номерами 23:22:0602002:4023, 23:22:0602002:3460, 23:22:0602002:1874, площадью 0,14 га. | Территория зеленых насаждений общего пользования | Территория общественной застройки |
| 3 | Западная часть поселка Кубанского земельный участок расположенный южнее относительно земельного участка с кадастровым номером 23:22:0602002:932, площадью 0,29 га. | Территория зеленых насаждений общего пользования | Проектируемый придорожный сервис |
| 4 | Южная часть поселка Южный земельный участок расположенный южнее относительно земельного участка с кадастровым номером 23:22:0603000:54, площадью 5,63 га. | Предлагаемая территория для развития населенного пункта на долгосрочную перспективу | Территория сельскохозяйственного назначения |
| 5 | Северо-западная часть поселка Южный земельный участок расположенный севернее относительно земельного участка с кадастровым номером 23:22:0603000:1497, площадью 4,93 га. | Территория лесопарка | Территория сельскохозяйственного назначения |

ГП-1

основной чертеж, карта сельского поселения

ГП-1.1

Карта поселков

2.7. Актуализация данных по категориям земель

Кубанского сельского поселения

Данным проектом трансформация земель из одной категории в другую не предусматривается, сохраняется положение дел согласно утвержденному генеральному плану Кубанского сельского поселения.

Далее в таблице приводится проектный баланс территории Кубанского сельского поселения.

Общая площадь земель Кубанского сельского поселения составляет    26405 га. Поселение представлено землями различных категорий, в рамках настоящего внесения изменений в генеральный план Кубанского сельского поселения изменение границ земель и категорий земель не предусматривается.

Проектный баланс территории Кубанского сельского поселения

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 26405,00 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 390,43 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 237,20 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 20,03 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 55,87 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 15,93 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 30,36 |
| 2.3 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 9,58 |
| 3 | Производственные территории | га | 258,26 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 265,24 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 25,30 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 25211,70 |
|  | Зон специального назначения |  | 3,76 |
| 7 | Прочие | га | 194,44 |
| 7.1 | Пустыри | га | - |
| 7.2 | Земли водного фонда | га | 194,44 |
| 7.3 | Озеленение вдоль рек | га | - |
| 7.4 | Территории горных отводов | га | - |
|  | Итого | га | 26405,00 |

Баланс территории поселка  Кубанский

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 572,32 | 100,00 | 1635,20 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 240,82 | 42,08 | 688,06 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 123,86 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 13,37 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 13,70 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 46,42 | 8,11 | 132,62 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 11,68 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 28,27 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 6,47 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 85,33 | 14,91 | 243,80 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 133,82 | 23,38 | 382,34 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 30,37 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 103,45 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 10,23 | 1,79 | 29,23 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 45,61 | 7,97 | 130,31 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 2,78 | 0,49 | 7,94 |
| 8 | Прочие | га | 7,31 | 1,28 | 20,89 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 7,31 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 572,32 | 100,00 | 1635,20 |

Баланс территории п. Северный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 43,16 | 100,00 | 2320,43 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 23,61 | 54,70 | 1245,16 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 20,63 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 1,97 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,37 | 0,86 | 19,89 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,27 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,07 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,03 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,34 | 7,74 | 179,57 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 8,00 | 18,54 | 430,11 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 7,84 | 18,16 | 421,51 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 7,84 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 43,16 | 100,00 | 2320,43 |

Баланс территории п. Советский

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 35,56 | 100,00 | 1823,59 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 16,28 | 45,78 | 834,87 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 15,14 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 1,14 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,57 | 1,60 | 29,23 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,19 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,07 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,31 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 0,38 | 1,07 | 19,49 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,83 | 10,77 | 196,41 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2,52 | 7,09 | 129,23 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,20 | 0,56 | 10,26 |
| 8 | Прочие | га | 11,78 | 33,13 | 604,10 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 11,78 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 35,56 | 100,00 | 1823,59 |

Баланс территории п. Малокубанский

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 92,09 | 100,00 | 1173,12 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 37,47 | 40,69 | 477,32 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 26,82 |  |  |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 7,60 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 3,05 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 5,31 | 5,77 | 67,64 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 2,17 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 1,00 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,14 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,20 | 11,07 | 129,94 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 31,40 | 34,10 | 400,00 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 7,71 | 8,37 | 98,22 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 7,71 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 92,09 | 100,00 | 1173,12 |

Баланс территории п. Вперед

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 39,97 | 100,00 | 974,88 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 27,72 | 69,35 | 1633,66 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 24,00 |  |  |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 3,72 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,34 | 3,35 | 32,68 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,13 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,05 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,16 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,27 | 20,70 | 20,00 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,64 | 1,60 | 15,61 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 2,00 | 5,00 | 48,78 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 2,00 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 39,97 | 100,00 | 974,88 |

Баланс территории п. Южный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 64,17 | 100,00 | 1296,36 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 32,40 | 50,49 | 654,55 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 23,14 |  |  |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 5,82 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка | га | 3,44 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,73 | 2,70 | 34,95 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,40 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,90 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,43 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,00 | 9,35 | 121,21 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 15,74 | 24,53 | 317,98 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,31 | 0,48 | 6,26 |
| 8 | Прочие | га | 7,99 | 12,45 | 161,41 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 7,99 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 64,17 | 100,00 | 1296,36 |

Баланс территории п. Урожайный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 22,56 | 100,00 | 1880,00 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 12,13 | 53,77 | 1010,83 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 9,24 |  |  |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 2,89 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,13 | 0,58 | 10,83 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,09 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,04 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,27 | 10,06 | 189,17 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,66 | 29,52 | 555,00 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 1,37 | 6,07 | 114,17 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 1,37 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 22,56 | 100,00 | 1880,00 |

Основные технико-экономические показатели

Кубанского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 26405,00 | 26405,00 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 309,05 | 396,06 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 275,17 | 242,83 |
|  | - многоквартирные жилые дома | га | 33,88 | 20,03 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 133,20 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 20,23 | 55,73 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | 35,50 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 255,72 | 255,72 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 230,66 | 264,95 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 26,33 | 30,66 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 26,33 | 30,66 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 25305,20 | 25203,68 |
| 1.1.7 | Зон режимных территорий | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | 3,76 | 3,76 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 254,05 | 194,44 |
|  | - озеленение вдоль рек | га | - | - |
|  | - водные территории | га | 194,44 | 194,44 |
|  | -пустыри | га | 59,61 | - |
|  | -территории горных отводов | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 256,99 | 295,61 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 26,33 | 30,66 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 230,66 | 264,95 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Кубанского сельского поселения, в том числе: | чел. | 5034 | 5691 |
| 2.1.1. | пос. Кубанский | чел. | 3067 | 3500 |
| 2.1.2. | пос. Вперед | чел. | 363 | 410 |
| 2.1.3. | пос. Малокубанский | чел. | 672 | 785 |
| 2.1.4. | пос. Северный | чел. | 186 | 186 |
| 2.1.5. | пос. Советский | чел. | 195 | 195 |
| 2.1.6. | пос. Урожайный | чел. | 120 | 120 |
| 2.1.7. | пос. Южный | чел. | 431 | 495 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Кубанского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 108,3 | 156,5 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 17,5 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 65,7 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,5 | 27,5 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. 4.1.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: | мест |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  | 105 | 129 |
| 4.1.2. 4.1.3. | Средние общеобразовательные школы | мест мест | 1186 | 1186 |
|  | Внешкольные учреждения |  | 0 | 27 |
| 4.2. 4.2.1. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: | посещ. в смену |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть Аптеки |  | 25 2 | 72 2 |
| 4.2.2. 4.3. | Стационары всех типов | коек | 4 | 5 |
|  | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 645 | 854 |
| 4.3.2. 4.4. | Библиотеки Кинотеатр | учрежд. | 3 0 | 3 118 |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. 4.4.2. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола м2 | 446,2 | 853,65 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  | 17780 | 17780 |
| 4.5. 4.5.1. | Объекты торгового назначения и общественного питания: | м2 т. пл. |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли |  | 1707,3 | 528,0 |
| 4.5.3. 4.6. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 36 | 228 |
|  | Объекты бытового обслуживания и коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 0 | 40 |
| 4.6.2. 4.6.3. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 236,4 |
|  | Химчистка |  | 0 | 13,8 |
| 4.6.4 | Отделения связи | объект | 3 | 3 |
| 4.6.5 | Отделение сбербанка | опер. место | 3 | 3 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 320,18 | 372,30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 2236,40 | 2680,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 2236,40 | 2680,58 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 230 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 230 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 23425,23 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1976,05 | 2368,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1976,05 | 2368,47 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 44902,60 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2677,80 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | 9 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0033 | 0,0252 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0033 | 0,0252 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,59 | 12,02 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,59 | 12,02 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 2,7 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | - | 11922 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 10,6 | 42,57 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 34,8 | 53,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,4 | 16,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 26,3 | 37,3 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6677 | 8606 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5059 | 5979 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 22,5 | 22,8 |
|  | Протяжённость сетей - всего, | км | 83,0 | 99,86 |
|  | в том числе: - сети 500 кВ | км | 14,41 | 14,41 |
|  | - сети 220 кВ | км | 9,81 | 9,81 |
|  | - сети 110 кВ | км | 16,22 | 33,08 |
|  | - сети 35 кВ | км | 42,56 | 42,56 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 32 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2280 | 2634 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1843 | 2110 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Мусороперерабатывающий завод | ед. | - | - |
|  | Свалка | ед. | 1 | - |
|  | Объект предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 6 | 6 |
|  | -существующих | га | 3,76 | 3,76 |
|  | -проектируемых | га | - | - |